## Slide 1
Le novità introdotte dalla legge regionale
15 marzo 2016, n. 4 in materia di Polizia idraulica
Relatore: Gregorio Mannucci,
Dirigente della Struttura
Pianificazione dell’ assetto Idrogeologico, Reticoli e Demanio idrico
Milano, 28 novembre 2017 – sede ANCI, via Rovello, 2

## Slide 2
Per «Polizia idraulica» si intende l’insieme di norme, procedure e indicazioni operative che regolamenta, autorizza e gestisce la realizzazione ed il mantenimento di opere ed attività all’interno delle aree demaniali fluviali e nelle relative fasce di rispetto.
La normativa di riferimento è tuttora il R. D. 25 luglio 1904, n. 523.
Con dlgs 112/98 (art. 89) sono state conferite alle Regioni le funzioni e le competenze relative alla Polizia idraulica.
In seguito la Regione Lombardia ha demandato ai comuni la competenza relativa al reticolo minore ai sensi dell’art. 3 comma 114 della legge regionale 1/2000.
Inoltre con legge regionale 5/2002 la Regione Lombardia ha concorso con le regioni Emilia Romagna, Piemonte e Veneto all’istituzione dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) alla quale sono attribuite le funzioni in materia di Polizia Idraulica che necessitano di una gestione unitaria all’interno del bacino idrografico del fiume Po.
POLIZIA IDRAULICA

## Slide 3
LA POLIZIA IDRAULICA IN REGIONE LOMBARDIA
La Regione Lombardia a seguito dal trasferimento delle competenze di Polizia Idraulica alle Regioni, dal 2002 al 2011 ha emanato numerosi provvedimenti in materia
DELIBERAZIONE |  | CONTENUTI
1 | DGR 7868/2002 | Definizione Reticolo Idrico Principale, Definizione reticolo di Bonifica, Criteri per attività di Polizia Idraulica ai Comuni, Definizione canoni di polizia Idraulica
2 | DGR 8743/2002 | Modifica 7868/2002 – Modifica riduzione canoni per enti pubblici ridotti da 50% al 90% rispetto ai canoni per i soggetti privati
3 | DGR 13950/2003 | Modifica 7868/2002 – Ridefinizione reticolo principale modifica dei canoni e alcune precisazioni sull’attività dei comuni
4 | DGR 20552/2005 | Ridefinizione reticolo di Bonifica da parte della DG Agricoltura
5 | DGR 5774/2007 | Modifica canone per uso agricolo, introduzione canone per fondi interclusi
6 | DDG 8943/2007 | Linee Guida di Polizia Idraulica
7 | DGR 8127/2008 | Modifica dell’identificazione del Reticolo Idrico Principale
8 | DGR 10402/2009 | Rideterminazione dei canoni per i soggetti che hanno cambiato definizione da pubblico a privato a seguito di approvazione della L.R. 10 del 29 giugno 2009
9 | DGR 713/2010 | Rideterminazione di tutti i canoni senza l'applicazione dei vari indici ISTAT
10 | DGR 2362/2011 | Eliminazione del canone per il cunicolo tecnologico

## Slide 4
SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA DI POLIZIA IDRAULICA
Nel 2011 è stata pubblicata la dgr 22 dicembre 2011 n. 2762 che semplifica, riordina la materia di Polizia Idraulica e sostituisce tutte le precedenti deliberazioni
Il provvedimento ha modificato e semplificato sostanzialmente tutta la materia dai Polizia idraulica, ma considerata la complessità della materia e l’impatto sul territorio, lo stesso ha previsto un periodo di transizione di circa un anno per permettere una verifica mediante pubblicazione degli elenchi dei reticoli consortili negli albi pretori di oltre 700 comuni della Regione e l’acquisizione di grandi quantità di dati per poter applicare i canoni secondo le nuove modalità di calcolo.

## Slide 5
DGR 2762/2011 DI RIORDINO DELLA POLIZIA IDRAULICA
Allegato C – Canoni regionali di Polizia idraulica
Nuovi canoni di Polizia Idraulica, cambia la filosofia di applicazione:
non più in base all’utilizzo dell’opera, ma all’incidenza/pressione che l’opera esercita sul corso d’acqua
Salvaguardia corso d’acqua
Il canone è in funzione
dell’impatto sul corso d’acqua
- Scarichi totalmente volanizzati canone ridotto del 50%
- Scarichi esistenti non compatibili canone raddoppiato
con P. R. Risanamento Acque
- Ponte adeguato norme P.A.I. canone ridotto del 50%
- Ponti esistenti non compatibili canone raddoppiato
Opere sotterranee canone ridotto del 50%
senza impatto ambientale
Opere annegate nelle canone ridotto del 50%
strutture dei ponti
Salvaguardia
Paesaggistica
Il canone è in funzione
dell’impatto sul territorio/ambiente
Qualità
Quantità

## Slide 6
DGR 4229/2015 (in vigore) - Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di Polizia idraulica
Allegato A – INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE
Il nuovo Allegato A è stato modificato a seguito di specifiche verifiche svolte dalle Sedi Territoriali e dai Consorzi di Bonifica ed è stato eliminato il Fosso Bergamasco dall’elenco di Bergamo
Allegato B – INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D’ACQUA E DELLE AREE DI LAMINAZIONE DI COMPETENZA DELL’AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO
Il nuovo Allegato B è stato modificato per continuità idraulica inserendo nelle competenze dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po il tratto del Reticolo Idrico principale del Rio Gambara in Provincia di Cremona.
Allegato C – INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO DEI CORSI D'ACQUA (CANALI DI BONIFICA) GESTITI DAI CONSORZI DI BONIFICA
Il nuovo Allegato C è stato integrato inserendo nel reticolo di competenza del Consorzio Media Pianura Bergamasca il Fosso Bergamasco della provincia di Bergamo
Allegato D – Criteri Per L’esercizio Dell’attività Di Polizia Idraulica Di Competenza Comunale
Inserita la procedura dettagliata per la presentazione dei reticoli minori da parte dei comuni.

## Slide 7
DGR 4229/2015 - Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di Polizia idraulica
Allegato E – LINEE GUIDA DI POLIZIA IDRAULICA
Introduzione delle nuove modalità e termini per il trasferimento dei corsi d’acqua o tratti di essi nei reticoli di competenza dei consorzi.
Modificate le procedure per il rilascio di nuova concessione a seguito dell’eliminazione del modello disciplinare per le opere non di particolare rilevanza o da realizzarsi in assenza di criticità idrogeologica.
Allegato F – CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA
I canoni di Polizia Idraulica sono stati rimodulati ed aggiornati a seguito dell’emanazione della legge L. R. 05 luglio 2015 n. 22 “Assestamento al Bilancio 2015/2017 per compensare l’azzeramento dell’imposta regionale.
Allegato G – MODULISTICA
Modificato il modello di decreto in funzione dell’eliminazione del disciplinare per le opere da realizzarsi in assenza di criticità idrogeologica, prevista per il 1 giugno 2016,
Introdotto il modello di convenzione con i grandi utenti per la gestione delle interferenze delle reti tecnologiche ed infrastrutturali esistenti e nuove sul Reticolo Idrico Minore per i Comuni, Comunità Montane e Consorzi di Bonifica.
La deliberazione è stata modificata ed integrata con la DGR 4439 del 30 novembre 2015

## Slide 8
I CANONI ATTUALMENTE IN VIGORE DGR 4229/2016, aggiornati ai sensi del Decreto Direttore generale 22 dicembre 2016, n. 13807
GRUPPO A - Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali |  | 
A.1 | Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts. e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini. | € 1,51 per metro lineare Importo minimo € 75,68
A.2 | Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari. | € 3,03 per metro lineare Importo minimo € 151,35
GRUPPO C - Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi |  | 
C.1 | Ponte di collegamento a fondi interclusi. | € 75,68
C.2 | Passerelle - ponti - tombinature – sottopassi. | € 4,04 per metro quadro Importo minimo € 151,35

## Slide 9
I CANONI ATTUALMENTE IN VIGORE DGR 4229/2016, aggiornati ai sensi del Decreto Direttore generale 22 dicembre 2016, n. 13807
GRUPPO S - SCARICHI |  | 
S.1 | Acque meteoriche e scarichi di fognature privati residenziali | € 75,68
S.2 | Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc. | € 151,35 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo € 151,35 Importo massimo € 1.513,50
S.3 | Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane. | € 454,05
GRUPPO T - Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi |  | 
T.1 | Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito. | € 75,68
T.2 | Uso viabilistico (solo enti pubblici). | € 151,35per chilometro Importo minimo € 151,35
T.3 | Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici) | Gratuito

## Slide 10
I CANONI ATTUALMENTE IN VIGORE DGR 4229/2016, aggiornati ai sensi del Decreto Direttore generale 22 dicembre 2016, n. 13807
GRUPPO O – Occupazioni di aree demaniali |  | 
O.1.1 | Occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali. | € 211,89 per ettaro Importo minimo € 151,35
O.1.2 | Pioppeti e colture legnose pluriennali. | € 171,53 per ettaro Importo minimo € 151,35
O.2 | Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde. | € 0,20 per metro quadro Importo minimo € 151,35
O.3.1 | Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq. | € 4,04 per metro quadro Importo minimo € 151,35
O.3.2 | Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq. | € 2,02 per metro quadro Importo minimo € 1009,00
O.3.3 | Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq. | € 1,01 per metro quadro Importo minimo € 2.018,00
O.3.4 | Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq. | € 0,50 per metro quadro Importo minimo € 10.090,00

## Slide 11
I CANONI ATTUALMENTE IN VIGORE DGR 4229/2016, aggiornati ai sensi del Decreto Direttore generale 22 dicembre 2016, n. 13807
GRUPPO O – Occupazioni di aree demaniali |  | 
O.4 | Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 41, comma 3, d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene. | Gratuito
O.5 | Cartelli di indicazione fino a 1 mq. | € 151,35
O.6 | Difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso. | Gratuito
O.7 | Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti una concessione di derivazione di acqua pubblica. | Gratuito
I canoni determinati secondo le tabelle sopra elencate possono subire variazioni in aumento e in diminuzione in funzione di come è realizzata l’opera o in funzione del soggetto concessionario, in particolare agli enti pubblici e agli enti del SiReg viene applicato un canone pari al 10% degli importi in tabella con un minimo di 75,68 €.

## Slide 12: Le novità introdotte dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 in materia di Polizia idraulica
art. 1, comma 1, lettera a): L'esercizio delle funzioni e delle attività di competenza della Regione in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d’acqua e del demanio idrico in Lombardia;
art. 1, comma 1, lettera e): L'esercizio delle funzioni e delle attività di Polizia idraulica nel demanio idrico fluviale e nelle aree di cui all'articolo 96 , primo comma, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).
art. 3, comma 1, lettera e): (la Regione) gestisce i beni e le pertinenze del demanio idrico fluviale ed esercita le funzioni di Polizia idraulica ai sensi del r.d. 523/1904;

## Slide 13: Art. 5 (Gestione coordinata del reticolo idrico. Modifiche all’art. 3 della l.r. 1/2000)
'114 bis. Le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al comma 114, lettera a), nonché alla riscossione e all'introito dei canoni di cui alla lettera a bis) del medesimo comma, possono essere esercitate dai comuni anche in forma associata, se dotata di personalità giuridica o in base a quanto previsto dalla convenzione tra i comuni interessati, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. La gestione associata di cui al presente comma può essere svolta, nei territori montani di riferimento, anche ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 3 bis e 4, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali). Alle spese per le funzioni delegate ai comuni ed esercitate in forma associata si provvede con gli introiti dei canoni di cui al comma 114, lettera a bis), per l'occupazione e l'uso delle aree della porzione di reticolo idrico minore territorialmente interessata, secondo criteri stabiliti con la deliberazione di cui al presente comma, fermo restando in ogni caso l'utilizzo degli stessi introiti per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica, per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore stesso e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici. La Regione rende disponibile il sistema informatico per la procedura di occupazione e uso delle aree del reticolo idrico minore ai comuni delegati o alle relative forme associative; gli enti sono tenuti a utilizzare tale procedura secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione di cui al presente comma, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).
114 quater. Le autorità idrauliche che gestiscono i reticoli idrici principale, minore e consortile garantiscono la gestione coordinata dei reticoli di interesse comune ai rispettivi territori secondo indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
114 quinquies. Al fine di non aggravare le criticità dei reticoli idrici di valle, a seguito del rilascio di nulla osta idraulici per scarichi nei reticoli di monte, le autorità idrauliche competenti sui diversi reticoli idrici gestiscono in modo coordinato le attività di polizia idraulica operando in una visione a scala di sottobacino idrografico. A tal fine, prima del rilascio di nulla osta idraulici, l'autorità idraulica procedente informa l'autorità idraulica del reticolo di valle su cui possono ripercuotersi effetti negativi a seguito dei nuovi rilasci di nulla osta idraulici. L'autorità idraulica di valle esprime parere entro quindici giorni dall'informativa ricevuta. In caso di mancato parere, l'autorità competente può comunque procedere

## Slide 14: Capo III - Polizia idraulica
Art. 9 (Criteri per la determinazione e per la riscossione dei canoni di polizia idraulica)
1. La Giunta regionale determina i canoni di Polizia idraulica, da applicare per il reticolo principale e minore, sulla base dei seguenti criteri generali:
incidenza delle opere in concessione sul regime idraulico;
impatto ambientale e paesaggistico generato dalle opere concesse;
utilizzo ai fini della valorizzazione e della fruizione pubblica in termini di mobilità lenta, rete verde, corridoi ecologici e ambientali.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione del canone da applicarsi al reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica, tenuto conto dell'importanza del corso d'acqua, dell'incidenza delle opere in concessione sulla stabilità e funzionalità idraulica del corso d'acqua, dell'impatto ambientale, paesaggistico e architettonico delle opere concesse, nonché della valorizzazione e della fruizione del territorio in termini di mobilità lenta, rete verde, corridoi ecologici e ambientali.
3. Per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi i canoni già determinati dai consorzi di bonifica, con periodico aggiornamento in base alle variazioni dell'indice ISTAT; in caso di rilascio di nuove concessioni o di rinnovo di concessioni scadute, il canone è determinato in base a criteri di cui al comma 2.

## Slide 15: Art. 10 (Interventi di nuova costruzione nella prossimità dei corsi d’acqua)
Per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione, la distanza dal piede esterno degli argini o, in mancanza, dal ciglio dell'alveo inciso dei corsi d'acqua pubblici, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904, non può essere inferiore a dieci metri riguardo al reticolo idrico principale e minore.
Sono fatte salve distanze diverse da quella di cui al comma 1, stabilite dalle discipline locali rivolte alla salvaguardia del regime idraulico in fase di individuazione del reticolo idrico minore ai sensi dell'articolo 3, comma 114 , lettera a), della l.r. 1/2000 e relativi provvedimenti attuativi. Lo studio di individuazione del reticolo ha efficacia a seguito del recepimento dello stesso nel PGT.
Per la realizzazione di interventi di nuova costruzione la distanza dai canali di competenza dei consorzi di bonifica e dalle altre opere di bonifica o pertinenti alla bonifica non può essere inferiore a quella minima prevista ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 (Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale').
Per la realizzazione di nuovi insediamenti, qualora i relativi piani attuativi determinino interferenze con il reticolo idrico gestito dai consorzi di bonifica, i comuni prevedono fasce di rispetto in fregio al piede esterno degli argini o, in mancanza, al ciglio dell'alveo inciso, che possono essere computate tra le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 12/2005. Tali fasce di inedificabilità devono avere una larghezza minima di cinque metri, secondo quanto previsto dal comma 3 e, in funzione della loro ampiezza, possono acquisire valenza di corridoi ecologici ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 12/2005.

## Slide 16: Art. 11
Opere ed occupazioni senza autorizzazione idraulica a distanze inferiori a quelle di cui all’art. 96, primo comma, lettera f) del R.D. 523/1904

## Slide 17: Art. 13 (Promozione della regolarizzazione di opere e occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale)
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, al fine di promuovere la regolarizzazione delle opere e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area, in caso di richiesta di regolarizzazione da parte dell'occupante dell'intero intervento realizzato o della parte di esso da regolarizzare presentata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuta l'indennità di occupazione senza l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 5 della l.r. 10/2009. L'indennità di cui al primo periodo è stabilita in misura pari all'importo del canone concessorio non corrisposto, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, per ciascun anno di occupazione senza titolo calcolata retroattivamente fino a un massimo di cinque annualità, incrementato del sette per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al presente comma ci si riferisce all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità dell'ultimo quinquennio di relativa occupazione senza titolo.
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso.
I soggetti di cui al comma 2 che richiedono la regolarizzazione, segnalando sul supporto informatico di cui all'articolo 8 le interferenze delle proprie reti con il reticolo idrico principale regionale e georeferenziandole, possono usufruire di una riduzione sull'importo dei canoni di polizia idraulica.
La Giunta regionale stabilisce, con successivo provvedimento, i criteri per la determinazione, in sede di convenzione di cui al comma 2, della percentuale di riduzione sull'importo dei canoni di polizia idraulica e sulla relativa cauzione, ove dovuta, comunque non superiore al novanta per cento dell'importo totale del canone.

## Slide 18
gregorio_mannucci@regione.lombardia.it
…ma se in vece fossimo riusciti ad annoiarvi,
credete non s’è fatto apposta. (Alessandro Manzoni – I Promessi Sposi)